## Slide 1
Slackスレッド分析レポート
脊椎番号付け（Spine_Num D2）プロジェクト 評価とToDo整理

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
プロジェクト目的:
医療画像（CT/MRI）から脊椎番号を自動で付与するシステムの開発
現在の状況:
✅ GitHub初期整備: 完了
⬜ Clean inference設計: 次のステップ
⬜ 軸判定自動化: 未対応（最重要課題）
⬜ DICOM locator出力: 完全未着手
結論:
現行本線（TotalSegmentator + ConvNeXtV2）は妥当
次のアクション: Clean single-case inference entry point設計に進む

## Slide 3
プロジェクト背景
解決したい課題:
・脊椎は頸椎(C1-C7)、胸椎(T1-T12)、腰椎(L1-L5)等で構成
・手動での番号付けは時間がかかり、ミスも発生しやすい
目指すワークフロー:
CT/MRI撮影 → AI自動番号付け → 診断・報告
最終目標:
・DICOM locator形式での出力（スカウト画像として動作）
・臨床ワークフローへの統合

## Slide 4
現行アーキテクチャ
パイプライン構成:
CT/MRI画像 (DICOM/NIfTI)
↓
TotalSegmentator (骨格抽出・104クラス対応)
↓
矢状断RaySum生成 (3D→2D投影) ★課題: 軸判定
↓
ConvNeXtV2 (26チャンネル特徴抽出)
↓
ヒートマップ回帰 (各脊椎位置を推定)
↓
脊椎番号出力 (C1非表示/C1除外評価)

## Slide 5
ツール妥当性評価
ツール | 用途 | 評価 | 備考
TotalSegmentator | 3Dセグメンテーション | ✅ 妥当 | 医療画像標準、104クラス対応
ConvNeXtV2 | 特徴抽出 | ✅ 妥当 | SOTA CNN、ImageNet事前学習
ヒートマップ回帰 | 位置推定 | ✅ 妥当 | landmark検出に実績あり
Skellytour | 骨格検出 | ⚠️ 要検証 | 正常変異で不安定（探索段階）

## Slide 6
未解決課題一覧
# | 課題 | 重要度 | 状態 | 詳細
1 | 軸判定・向き判定の自動化 | 🔴 高 | 未対応 | TotalSegmentator→RaySum時に方向不明
2 | RaySum投影方向の不整合 | 🔴 高 | 部分対応? | 元データでデタラメになる
3 | DICOM locator形式出力 | 🟡 中 | 完全未着手 | スカウト同様の形式化
4 | Skellytour正常変異対応 | 🟡 中 | 評価中 | highモデル未テスト

## Slide 7
補完すべき技術要素
1. DICOM方向情報パーサー
├ ImageOrientationPatient解析
└ 自動軸判定
2. 品質管理モジュール
├ 異常検知（解剖学的整合性チェック）
└ 信頼度スコア出力
3. DICOM SC/Locator生成モジュール
├ pydicom使用
└ locator情報埋め込み

## Slide 8
現在の進捗状況
[A] GitHub初期整備 ████████████████████ 100% ✅完了
├ 仕様・参照コード整理
├ docs/model_registry.md方針決定
└ checkpoint管理方針決定
[B] Clean inference設計 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0% ⬜次のステップ
[C] 軸判定自動化 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0% ⬜未着手
[D] DICOM locator出力 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0% ⬜未着手
[E] Skellytour評価 ████████░░░░░░░░░░░░ 40% 🔄進行中

## Slide 9
ToDo整理（優先順位付き）
Phase 1: 基盤整備（即時）
[ ] 既存コードのインベントリ作成
[ ] 開発環境セットアップ文書化
[ ] checkpointファイルの管理確認
Phase 2: 推論パイプライン（短期）⭐最優先
[ ] Clean single-case inference entry point実装
[ ] 軸判定・向き判定の自動化
[ ] RaySum投影方向の標準化
Phase 3: 出力形式（中期）
[ ] DICOM locator形式出力の設計・実装

## Slide 10
開発方針
1. 現行本線を優先開発
TotalSegmentator + ConvNeXtV2
→ 実績あり、安定性高い
2. Skellytourは並行評価（探索ブランチ）
highモデルで追加検証
→ 良好なら統合、不良なら棄却
3. 軸判定問題は最優先で解決
DICOM方向情報活用を第一候補
→ 2D分類はフォールバック

## Slide 11
次のステップ
具体的アクション: Clean single-case inference
入力:
・DICOM/NIfTIファイルパス
・(オプション) 設定JSON
出力:
・脊椎番号付きJSON
・DICOM locator (将来)
含めるべきロジック:
・DICOM方向情報の解析
・軸判定の自動化
・エラーハンドリング

## Slide 12
確認事項
Slackスレッドからの不明点:
1. 2D分類モデルでRaySum投影方向対応は完了しているか？
2. C1非表示/C1除外評価の詳細仕様は？
3. テスト用サンプルデータの入手方法は？
4. checkpointファイルの共有ストレージパスは？